Podklady k výzvě na prováděcí projekt

Tučkova 30, 32

Objekty dotčeny touto výzvou se nachází na parcelách číslo 1647 a 1649. Jedná se o objekty Tučkova 32, Tučkova 30 a na tyto objekty navazující nebytový prostor restaurace Severka, ležící na rohu ulic Tučkova a Zahradníkova. Dále oprava vad a následné provedení malby na fasádě přízemí nebytového prostoru divadla Polárka směrem do ulice Tučkovi.

Projektovou dokumentaci je nutno členit, z důvodu možného zařazení do účetnictví MČ Brno-střed, na tyto 2 objekty:

- Tučkova 30 / Zahradníkova 9

- Tučkova 32

Dále bude projektová dokumentace členěna na tyto celky (samostatné části dokumentace):

- provedení oprav fasád (zateplení) včetně repase oken a dveří (případně výměny dle závazného stanoviska OPP) a opravy společných prostor

- oprava zídek a přiléhajících zpevněných ploch (předzahrádky)

Projektová dokumentace bude zaměřena zejména na tyto práce (podrobněji bude řešeno s vítězným uchazečem):

- zateplení uličních fasád včetně soklové části vyjma objektu divadla Polárka (Tučkova 34) a nebytového prostoru restaurace Severka (Zahradníkova 9), a to za předpokladu zachování současného členění fasády (římsy a ozdobné prvky)

- nové provedení fasády nebytového prostoru restaurace Severka (Zahradníkova 9), a to za předpokladu zachování současného členění fasády (římsy a ozdobné prvky)

- oprava trhlin na zdivu nebytového prostoru divadla Polárka (Tučkova 34) směrem do ulice Tučkovi a provedení nové malby, a to za předpokladu zachování současného členění fasády (římsy a ozdobné prvky)

- součástí projektu je i posouzení podkladu pod prováděné zateplení, včetně odborného posouzení vzniklých trhlin a případného návrhu na odstranění příčin jejich vzniku

- požadujeme zachování dilatačních spár mezi objekty

- zateplení dvorních fasád v obdobném provedení jako u okolní výstavby

- finální povrch fasád by měl co nejvíce korespondovat se stávajícím vzhledem (barevnost, struktura), barevný návrh je součástí PD

- k dotčeným místům budou vyhotoveny svislé i vodorovné řezy a bude stanovena technologie provedení

- kompletní výměna oken s podmínkou zachování jejich členění, způsobu otvíravosti, barevnosti a jejich půdorysného umístění vůči obvodovému plášti (po zateplení)

- okna v uliční části budou dřevěná, ve dvorní části mohou být plastová

- v projektu řešit zajištění odhlučnění vnitřních prostor od hluku vznikajícího provozem divadla Polárka, a to návrhem vhodné třídy zvukové izolace oken ve štítu nad divadlem a ve dvorní fasádě (hluk prochází střechou divadla přes požární klapky), součástí projektu není posouzení ani řešení šíření vibrací (hluk z divadla) přes stěny objektu

- výměna vchodových dveří z ulice i do dvorního traktu s důrazem na zachování členění, způsobu svíravosti, barevnosti a půdorysného umístění vůči obvodovému plášti (po zateplení)

- oprava balkonů včetně návrhu nové sklady podlah, zábradlí, stříšek (případně osazení chybějících stříšek) s důrazem na zachování stávajícího charakteru a podoby jednotlivých prvků

- výměna klempířských prvků (parapety, oplechování, …) ve stejném materiálovém provedení a tvarování jako u původních prvků – žlaby a svody již byly měněny, budou tedy zachovány a přeloženy

- provedení přeložení, v případě nutnosti (požadavek stavebního úřadu) návrh nového hromosvodu

- oprava omítek a soklových částí ve společných prostorách bytových domů (doplnění chybějících dlažeb, děr na omítce či upevnění uvolněných nášlapů schodiště) a následná výmalba (netýká se interiérů bytů a nebytových prostor) – společnými prostorami se nerozumí sklepní prostory, nýbrž vstupní haly, schodiště, podesty a mezipodesty

- zajištění stavebně technického průzkumu stavu ploché střechy nad restaurací Severka a v případě potřeby oprav, zapracování těchto oprav do projektu

- oprava všech zídek a ploch souvisejících s řešenými objekty, a to s ohledem na zachování současného vzhledu (předzahrádky před domy na parc. č. 1647 a 1651)

- vzhledem k provozu divadla Polárka v bytovém domě Tučkova 34, který je funkčně spojen s bytovým domem Tučkova 32, je nutné zpracovat časový harmonogram (podmínky) pro provádění prací, který zajistí nerušený provoz divadla. Hlučné práce a také práce způsobující vibrace přenášené konstrukcemi je tedy nutné koordinovat s ohledem na termíny hraných divadelních představení, které by neměly být rušeny výstavbou. Představení budou probíhat zejména v dopoledních hodinách. Za účelem sestavování harmonogramu a koordinace prací bude nutné komunikovat s ředitelem divadla Polárka. Provoz divadla je přerušen pouze od července do zahájení sezony v září.

Doplňující informace:

- zpracování projektu je včetně provedení zaměření objektu

- MČ Brno-střed uvažuje se zateplením od stávajícího terénu

- projekt nebude řešit svislou hydroizolaci objektu

- MČ Brno-střed nemá žádné podklady k řešeným objektům a to ani v tištěné ani elektronické podobě

- objekt není památkou ani se nenachází v památkové zóně, nebude tedy zapotřebí vyjádření OPP MMB

- maximální výše investičních nákladů stanovená ve smlouvě o dílo byla stanovena na základě odborného posouzení a zkušenostech s rekonstrukcí obdobných objektů v podobném rozsahu z úrovně investora a investor na ní trvá

- elektroinstalace ve společných prostorách nejsou součástí řešení a zůstanou zachovány v současné podobě

Obr.1 Členění bytového komplexu

Základní fotodokumentace k dotčeným objektům

Obr.2 uliční balkon		     		   Obr.3 členění uliční fasády

Obr.4 plastika uliční fasáda		     		   Obr.5 NP Severka

Obr.6 NP Severka	                    Obr.7 Vstup - uliční část

Obr.8 členění fasády dvorní

Obr.9 členění fasády dvorní	      Obr.10 členění fasády dvorní