Popis plánovaných oprav

Úvoz 118

Objekty dotčeny touto výzvou se nachází na parcelách číslo 919/1 a 920. Jedná se o 10-ti podlažní, podsklepený objekt obdélníkového tvaru Úvoz 118 s hladkou fasádou. Na tento objekt navazují okolní objekty. Střecha je plochá.

Dále bude projektová dokumentace členěna na tyto celky (samostatné části dokumentace):

- provedení oprav fasád (zateplení) včetně výměny oken a dveří (případně výměny dle závazného stanoviska OPP) a opravy společných prostor

- oprava střechy vč. zateplení

Projektová dokumentace bude zaměřena zejména na tyto práce (podrobněji bude řešeno s vítězným uchazečem):

- zateplení všech fasád včetně soklové části, a to za předpokladu zachování současného členění fasády

- součástí projektu je i posouzení podkladu pod prováděné zateplení, včetně odborného posouzení vzniklých trhlin a případného návrhu na odstranění příčin jejich vzniku

- finální povrch fasád by měl co nejvíce korespondovat se stávajícím vzhledem (barevnost, struktura), barevný návrh je součástí PD

- k dotčeným místům budou vyhotoveny svislé i vodorovné řezy a bude stanovena technologie provedení

- kompletní výměna oken s podmínkou zachování jejich členění, způsobu otevíravosti, barevnosti a jejich půdorysného umístění vůči obvodovému plášti (po zateplení)

- výplně otvorů budou plastová

- výměna vchodových dveří bude provedena s důrazem na zachování členění, způsobu otevíravosti, barevnosti a půdorysného umístění vůči obvodovému plášti (po zateplení)

- oprava balkonů včetně návrhu nové sklady podlah, zábradlí, stříšek (případně osazení chybějících stříšek) s důrazem na zachování stávajícího charakteru a podoby jednotlivých prvků

- výměna klempířských prvků (parapety, oplechování, žlaby, svody…) ve stejném materiálovém provedení a tvarování jako u původních

- provedení přeložení, v případě nutnosti návrh nového hromosvodu

- oprava ploché střechy vč. zateplení. Nutno řešit umístění antén apod.

- nutné provést statický návrh pro umístění lešení na střechách okolních budov

Doplňující informace:

- zpracování projektu je včetně provedení zaměření objektu

- MČ Brno-střed uvažuje se zateplením od stávajícího terénu

- projekt nebude řešit svislou hydroizolaci objektu

- MČ Brno-střed nemá žádné podklady k řešeným objektům a to ani v tištěné ani elektronické podobě

- objekt není památkou ani se nenachází v památkové zóně, ale nachází se v ochranném pásmu a bude nutné vyjádření OPP MMB

- maximální výše investičních nákladů stanovená ve smlouvě o dílo byla stanovena na základě odborného posouzení a zkušenostech s rekonstrukcí obdobných objektů v podobném rozsahu z úrovně investora a investor na ní trvá

- elektroinstalace ve společných prostorách nejsou součástí řešení a zůstanou zachovány v současné podobě

Základní fotodokumentace k dotčeným objektům

Katastrální mapa s vyznačením předmětného objektu